## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 13 — String Instructions
Day 22 | Advanced Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 22 — Agenda
Module 13 | Day 22
1
String কী? S7-200 তে String Memory Format
2
SLEN — String Length বের করা
3
SCPY — String Copy
4
SCAT — String Concatenate (জোড়া লাগানো)
5
SSCPY — Substring Copy
6
SFND ও CFND — String ও Character Search
7
Practical: HMI Message Builder
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13 | Day 22

## Slide 3
String — S7-200 তে কীভাবে Store হয়
Module 13 | Day 22
String Structure:
Byte 0: String Length (Character সংখ্যা)
Byte 1~N: প্রতিটি ASCII Character
Maximum Length: 254 Characters
Example: 'HELLO' String
VB100 = 5 (length)
VB101 = 72 (H)
VB102 = 69 (E)
VB103 = 76 (L)
VB104 = 76 (L)
VB105 = 79 (O)
String Constants:
Program এ: 'Hello PLC' লিখলে Auto-convert
কেন String লাগে:
HMI Display, Serial Printer, SCADA Message
Barcode Reader থেকে Data Processing
💡 String Address সবসময় VB (Variable Byte) তে রাখতে হবে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13 | Day 22

## Slide 4
String Instructions — Complete List
Module 13 | Day 22
Instruction
কাজ
Parameters
ব্যবহার
SLEN
String Length বের করা
IN=String, OUT=Byte
কত character আছে জানতে
SCPY
String Copy
IN=String, OUT=String
এক জায়গা থেকে অন্যত্র
SCAT
String Concatenate
IN=String, OUT=String
দুটো String জোড়া লাগানো
SSCPY
Substring Copy
IN, INDX, N, OUT
String এর অংশ কপি
SFND
String Find
IN1, IN2, OUT
String এর মধ্যে খোঁজা
CFND
Character Find
IN1, IN2, OUT
Character খোঁজা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13 | Day 22

## Slide 5
⚙ PRACTICAL
Practical: Alarm Message Builder
Module 13 | Day 22
🎯 Objective: Sensor Status থেকে Dynamic Alarm Message তৈরি করা
1
VB100 = Base Message: 'ALARM: '
2
VB200 = Alarm Type: 'HIGH TEMP' বা 'LOW PRESS'
3
VB300 = Final Message (Combined)
4
Network 1: SCPY VB100, VB300 (Base copy করুন)
5
Network 2: High Temp → SCAT 'HIGH TEMP', VB300
6
Network 3: Low Pressure → SCAT 'LOW PRESS', VB300
7
Network 4: XMT VB300 → Serial Port (HMI/Printer)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13 | Day 22

## Slide 6
📋 Session Summary
Module 13 — Day 22: String Instructions
✅ Key Takeaways
▸ String = Length Byte + ASCII Characters
▸ SCPY: পুরো String copy করে
▸ SCAT: দুটো String জোড়া লাগায়
▸ SSCPY: String এর একটা অংশ বের করে
▸ SFND/CFND: String এর মধ্যে খোঁজে
⏭ Next Session
Day 23 (Module 14): • Table Instructions • ATT, FIFO, LIFO • Data Logging System
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13 | Day 22

## Slide 7
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 14 — Table Instructions
Day 23 | Advanced Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 8
Day 23 — Agenda
Module 14 | Day 23
1
Table (TBL) কী এবং Memory Structure
2
ATT — Add to Table
3
LIFO — Last In First Out (Stack)
4
FIFO — First In First Out (Queue)
5
FND= / FND<> / FND< / FND> — Table Search
6
FILL — Fill Memory
7
Practical: Measurement Data Logger
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 14 | Day 23

## Slide 9
Table Structure — কীভাবে কাজ করে
Module 14 | Day 23
Table Memory Layout:
Word 0 (TL): Table Length — সর্বোচ্চ কতটি Entry
Word 1 (EC): Entry Count — এখন কতটি Entry আছে
Word 2~N: Actual Data Entries
Example: TBL শুরু VW100 এ, Length=5
VW100 = 5 (Maximum 5 entries)
VW102 = 3 (Currently 3 entries filled)
VW104 = Data Entry 1
VW106 = Data Entry 2
VW108 = Data Entry 3
Error Flags:
SM1.4 = Table Full (ATT করতে গেলে)
SM1.5 = Table Empty (FIFO/LIFO করতে গেলে)
Data Type: শুধুমাত্র WORD (16-bit)
💡 Table ব্যবহার করলে Array এর মতো Structured Data সহজে manage করা যায়!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 14 | Day 23

## Slide 10
Table Instructions — Complete Reference
Module 14 | Day 23
Instruction
কাজ
Parameters
Error Flag
ATT
Table এ Data যোগ করা
DATA, TBL
SM1.4=1 if Full
LIFO
শেষ entry বের করা (Stack)
TBL, DATA
SM1.5=1 if Empty
FIFO
প্রথম entry বের করা (Queue)
TBL, DATA
SM1.5=1 if Empty
FND=
Equal value খোঁজা
TBL, PTN, INDX
INDX=EC if not found
FND<>
Not equal value খোঁজা
TBL, PTN, INDX
INDX=EC if not found
FND<
Less than value খোঁজা
TBL, PTN, INDX
INDX=EC if not found
FND>
Greater than value খোঁজা
TBL, PTN, INDX
INDX=EC if not found
FILL
Memory Block এ Value ভরা
IN, OUT, N
N bytes fill
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 14 | Day 23

## Slide 11
⚙ PRACTICAL
Practical: Temperature Data Logger
Module 14 | Day 23
🎯 Objective: প্রতি মিনিটে Temperature রেকর্ড করে Table এ জমা রাখা
1
VW100 = Table শুরু (TL=60, max 60 entries = 1 hour)
2
FILL +0, VW100, 62 → Initialize করুন (startup এ)
3
MOV_W +60, VW100 (TL = 60 set করুন)
4
1-minute Timer → ATT AIW0, VW100 (Temp record)
5
Table Full (SM1.4) → FIFO VW100, VW500 (পুরোনোটা বের করুন)
6
FND> VW100, +28800, VW600 → Overheat কখন হয়েছিল
7
LIFO দিয়ে সবচেয়ে সাম্প্রতিক Reading বের করুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 14 | Day 23

## Slide 12
📋 Session Summary
Module 14 — Day 23: Table Instructions
✅ Key Takeaways
▸ Table = TL (max) + EC (current) + Data Words
▸ ATT: Table এ নতুন entry যোগ করে
▸ FIFO: Queue — আগে যেটা ঢুকেছে আগে বের হয়
▸ LIFO: Stack — শেষে যেটা ঢুকেছে প্রথমে বের হয়
▸ FND: Table এ নির্দিষ্ট মান খোঁজে
⏭ Next Session
Day 24 (Module 15): • Program Control Instructions • JMP, FOR-NEXT, CALL • Sequential Process Control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 14 | Day 23

## Slide 13
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 15 — Program Control Instructions
Day 24 | Advanced Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 14
Day 24 — Agenda
Module 15 | Day 24
1
Program Control কেন দরকার?
2
END ও STOP — Program শেষ করা
3
WDR — Watchdog Reset
4
JMP ও LBL — Conditional Jump
5
CALL ও RET — Subroutine Call
6
FOR ও NEXT — Loop
7
DLED — Diagnostic LED
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 15 | Day 24

## Slide 15
JMP, FOR-NEXT, CALL — Program Flow
Module 15 | Day 24
JMP (Jump to Label):
Condition সত্য হলে Program একটি Label এ লাফ দেয়
JMP n → LBL n (n = 0~255)
সতর্কতা: JMP দিয়ে Timer/Counter এর মাঝে লাফ দেবেন না
FOR-NEXT Loop:
FOR INDX, INIT, FINAL
NEXT পর্যন্ত Instruction গুলো INDX বারের মতো চলে
INIT থেকে FINAL পর্যন্ত INDX বাড়ে
Example: FOR VW0, +1, +10 → 10 বার loop
CALL (Call Subroutine):
SBR_0, SBR_1... Subroutine Block এ Jump করে
Subroutine শেষে RET দিয়ে ফিরে আসে
Parameter pass করা যায় (Local Variable দিয়ে)
WDR (Watchdog Reset):
Watchdog Timer Reset করে
Loop এ বেশি সময় থাকলে WDR দরকার (>500ms)
💡 FOR-NEXT Loop এ বেশি iteration থাকলে Scan Time বাড়ে — সতর্ক থাকুন!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 15 | Day 24

## Slide 16
Program Control Instructions — Summary
Module 15 | Day 24
Instruction
কাজ
Operand
Note
END
Program এর শেষ (Conditional)
None
Rung এ Power থাকলে Scan end
STOP
CPU কে Stop Mode এ নেয়
None
Emergency use only
WDR
Watchdog Timer Reset
None
Long loop এ ব্যবহার
JMP
Label এ Jump করে
n (0~255)
Condition সত্য হলে
LBL
Jump এর Destination
n (0~255)
JMP এর Target
CALL
Subroutine Call
SBR_n
Modular programming
RET
Subroutine থেকে Return
None
Conditional/Unconditional
CRET
Conditional Return
None
শর্ত সাপেক্ষে Return
FOR
Loop শুরু
INDX,INIT,FIN
INDX = Loop counter
NEXT
Loop শেষ
None
FOR এর সাথে pair
DLED
Diagnostic LED চালু
IN
SF/DIAG LED control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 15 | Day 24

## Slide 17
⚙ PRACTICAL
Practical: Multi-Step Sequential Process
Module 15 | Day 24
🎯 Objective: ৫টি ধাপে একটি Manufacturing Process চালানো
1
MB10 = Step Counter (0~5)
2
Step 0: Start Button → S MB10.0 (Initialize)
3
Network: ==B MB10, +1 → Mixer ON (Q0.0), Timer T37
4
Network: ==B MB10, +2 → Heater ON (Q0.1), Timer T38
5
Network: ==B MB10, +3 → Pump ON (Q0.2), Timer T39
6
Network: ==B MB10, +4 → Cooler ON (Q0.3), Timer T40
7
Network: ==B MB10, +5 → Done Alarm (Q0.4), Reset Step
8
Each Timer Done → INC_B MB10 (পরের Step এ যায়)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 15 | Day 24

## Slide 18
📋 Session Summary
Module 15 — Day 24: Program Control
✅ Key Takeaways
▸ JMP/LBL: Conditional program jump
▸ FOR/NEXT: Fixed count loop
▸ CALL/RET: Subroutine — Modular Programming
▸ WDR: Long execution এ Watchdog reset
▸ Step Sequencer: INC_B + Compare = Elegant Solution
⏭ Next Session
Day 25: • Module 13-15 Combined Review • Advanced Sequencer Project • Quiz
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 15 | Day 24

## Slide 19
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 13-15 — String, Table, Control: Review & Project
Day 25 | Review + Lab Day | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 20
Day 25 — Agenda
Module 13-15 | Day 25
1
Module 13 String Instructions — Quick Review
2
Module 14 Table Instructions — Quick Review
3
Module 15 Program Control — Quick Review
4
Project: Smart Alarm Logger with Message
5
Common Mistakes ও Best Practices
6
Quiz — Advanced Level
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13-15 | Day 25

## Slide 21
Module 13-15 — Combined Summary Table
Module 13-15 | Day 25
Module
Key Instructions
Real-world Use
13 String
SCPY, SCAT, SSCPY
HMI message building
13 String
SFND, CFND, SLEN
Barcode parsing
13 String
ITA/RTA → SCAT
Value to message
14 Table
ATT + FIFO
Production Queue
14 Table
ATT + LIFO
Last event recall
14 Table
FND= / FND>
Data search
14 Table
FILL
Initialize memory
15 Control
FOR-NEXT
Batch processing loop
15 Control
CALL / SBR
Reusable code blocks
15 Control
JMP / LBL
Skip disabled sections
15 Control
Step + INC_B
Sequential machine control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13-15 | Day 25

## Slide 22
📋 Session Summary
Module 13-15 — Advanced Instructions: Complete
✅ Key Takeaways
▸ String: HMI Message তৈরি ও Communication
▸ Table: FIFO Queue ও LIFO Stack Data Management
▸ JMP: Conditional skip in program
▸ FOR/NEXT: Counted loop for batch tasks
▸ Step Sequencer: সবচেয়ে clean sequential control method
⏭ Next Session
Day 26 (Module 16): • Interrupt Instructions • ATCH, DTCH, ENI, DISI • Emergency Stop System
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 13-15 | Day 25