## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 01 — PLC Basic Concept & Introduction
Day 1 | Beginner Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 1 — Agenda
Module 01 | Day 1
1
What is a PLC? (প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার পরিচয়)
2
PLC vs Relay Logic — পার্থক্য ও সুবিধা
3
Industry Applications — কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়
4
PLC Hardware — CPU, Power Supply, I/O Modules
5
Siemens S7-200 Series পরিচিতি
6
Hands-on: S7-200 Hardware চেনা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 3
What is a PLC?
Module 01 | Day 1
PLC = Programmable Logic Controller
একটি শিল্প-গ্রেড কম্পিউটার যা মেশিন ও প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে
Input → Process (CPU) → Output — এই তিন ধাপে কাজ করে
PLC কেন দরকার?
Relay Circuit এর চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য
Program পরিবর্তন করলেই কাজ বদলানো যায়
Maintenance সহজ ও দ্রুত
একাধিক I/O একসাথে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব
প্রথম PLC কে তৈরি করেন?
1968 সালে Dick Morley (Modicon 084)
Siemens 1973 সালে প্রথম PLC বাজারে আনে
💡 PLC মূলত Industrial Automation এর মেরুদণ্ড।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 4
PLC vs Relay Logic — পার্থক্য
Module 01 | Day 1
Relay Logic
Hardware Wiring দিয়ে তৈরি
পরিবর্তন করতে Rewiring দরকার
Physical contact — দ্রুত ক্ষয় হয়
Complex circuit = বড় Panel
Troubleshoot করা কঠিন
Speed তুলনামূলক ধীর
Cost বেশি (বড় সিস্টেমে)
PLC
Software Program দিয়ে তৈরি
Program edit করলেই হয়
No physical contact — দীর্ঘস্থায়ী
হাজার I/O একটি ছোট বক্সে
Status Monitor করা যায় Real-time
Scan time: মাইক্রোসেকেন্ড
Cost কম (বড় সিস্টেমে)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 5
Industry Applications — PLC কোথায় ব্যবহার হয়
Module 01 | Day 1
Manufacturing Industry
Conveyor Belt Control, Robotic Assembly
CNC Machine, Injection Molding
Process Industry
Oil & Gas Pipeline Control
Water Treatment Plant, Chemical Plant
Power & Energy
Power Plant Control, Solar Farm
Generator Synchronization
Building Automation
HVAC Control, Elevator, Fire Alarm
Parking System, Access Control
💡 বাংলাদেশে Garments, Cement, Power Plant এ ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 6
Siemens S7-200 Series — পরিচিতি
Module 01 | Day 1
Siemens SIMATIC S7-200 — Micro PLC পরিবার
Available CPU Models:
CPU 221 — 6 DI / 4 DO (সবচেয়ে ছোট)
CPU 222 — 8 DI / 6 DO
CPU 224 — 14 DI / 10 DO (সবচেয়ে জনপ্রিয়)
CPU 224XP — 14 DI / 10 DO + 2 AI / 1 AO (আমাদের টার্গেট)
CPU 226 — 24 DI / 16 DO (সবচেয়ে বড়)
CPU 224XP বিশেষত্ব:
Built-in 2 Analog Input, 1 Analog Output
2টি RS-485 Communication Port
26KB Program Memory, 10KB Data Memory
Real-Time Clock (RTC) সুবিধা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 7
S7-200 Hardware — মূল অংশসমূহ
Module 01 | Day 1
CPU Unit:
Microprocessor, Program Memory, Data Memory
Built-in I/O, Communication Port, RTC
Power Supply:
AC Input: 85-264 VAC | DC Input: 24 VDC
Sensor Power: 24 VDC / 280 mA সরবরাহ করে
Digital Input (DI):
24 VDC Sinking বা Sourcing
I0.0 থেকে I1.5 পর্যন্ত (CPU 224XP)
Digital Output (DO):
Relay Output বা Transistor Output
Q0.0 থেকে Q1.1 পর্যন্ত
Expansion Module:
EM231 (AI), EM232 (AO), EM235 (AI+AO)
💡 CPU 224XP REL 02.01 — আমাদের কোর্সে এই মডেল ব্যবহার করা হবে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 8
📋 Session Summary
Module 01 — Day 1: PLC Basics
✅ Key Takeaways
▸ PLC = Industrial Computer for Automation
▸ PLC, Relay Logic এর চেয়ে অনেক উন্নত
▸ S7-200 CPU 224XP — আমাদের কোর্সের Hardware
▸ 14 DI, 10 DO, 2 AI, 1 AO — Built-in
▸ Program Memory: 26KB, Data Memory: 10KB
⏭ Next Session
Day 2: • I/O Wiring (Sourcing & Sinking) • PLC Scan Cycle • S7-200 Memory Organization
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 1

## Slide 9
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 01 — I/O Wiring, Scan Cycle & Memory
Day 2 | Beginner Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 10
Day 2 — Agenda
Module 01 | Day 2
1
Digital Input Wiring — Sourcing vs Sinking
2
Digital Output Wiring — Relay vs Transistor
3
PLC Scan Cycle — Input → Process → Output
4
S7-200 Memory Organization (I, Q, M, V, T, C)
5
Analog I/O পরিচিতি (AI, AQ)
6
Hands-on: Wiring Diagram তৈরি করা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 2

## Slide 11
Input Wiring — Sourcing vs Sinking
Module 01 | Day 2
Sinking Input (NPN)
Current flows INTO the input terminal
Sensor Common → +24V
Signal wire → Input terminal
NPN Proximity Sensor এর সাথে ব্যবহার হয়
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত
Input terminal LOW হলে Active
Sourcing Input (PNP)
Current flows OUT of the input terminal
Sensor Common → 0V (GND)
Signal wire → Input terminal
PNP Proximity Sensor এর সাথে ব্যবহার হয়
European system এ প্রচলিত
Input terminal HIGH হলে Active
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 2

## Slide 12
PLC Scan Cycle — কীভাবে কাজ করে
Module 01 | Day 2
PLC প্রতিটি Cycle এ ৪টি কাজ করে:
Step 1 — Read Inputs:
সমস্ত Input এর অবস্থা I-Memory তে লেখা হয়
এটাকে Input Image Register বলে
Step 2 — Execute Program:
Program এর প্রতিটি Network ক্রমানুসারে Execute হয়
I-Memory পড়ে, Q-Memory তে লেখে
Step 3 — Process Communications:
HMI, SCADA, অন্য PLC এর সাথে Data আদানপ্রদান
Step 4 — Write Outputs:
Q-Memory থেকে Physical Output এ Signal পাঠানো হয়
Scan Time: সাধারণত 1ms ~ 10ms (Program size এর উপর নির্ভরশীল)
💡 Scan Cycle বোঝা ছাড়া Timer ও Counter সঠিকভাবে বোঝা যায় না!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 2

## Slide 13
S7-200 Memory Organization
Module 01 | Day 2
Memory Area
Identifier
Data Type
ব্যবহার
Digital Input
I
BOOL/BYTE/WORD
Physical Input এর অবস্থা
Digital Output
Q
BOOL/BYTE/WORD
Physical Output নিয়ন্ত্রণ
Bit Memory
M
BOOL/BYTE/WORD
Internal Flag / Marker
Variable Memory
V
BYTE to DWORD
Data Storage (10KB)
Timer
T
WORD
Timer Value & Status
Counter
C
WORD
Counter Value & Status
Analog Input
AI
WORD (0-32000)
Analog Sensor Reading
Analog Output
AQ
WORD (0-32000)
Analog Signal Output
Special Memory
SM
BOOL/BYTE
System Status & Control
High Speed Counter
HC
DWORD
High Speed Pulse Count
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 2

## Slide 14
📋 Session Summary
Module 01 — Day 2: Wiring & Memory
✅ Key Takeaways
▸ Sinking (NPN) বেশি ব্যবহৃত বাংলাদেশে
▸ Scan Cycle: Read Input → Execute → Write Output
▸ Scan Time সাধারণত 1-10ms
▸ I=Input, Q=Output, M=Marker, V=Variable
▸ T=Timer, C=Counter, AI/AQ=Analog
⏭ Next Session
Day 3 (Module 02): • STEP 7-Micro/WIN Installation • Software Interface • First Program তৈরি করা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 01 | Day 2

## Slide 15
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 02 — STEP 7-Micro/WIN Software Overview
Day 3 | Beginner Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 16
Day 3 — Agenda
Module 02 | Day 3
1
STEP 7-Micro/WIN Installation & Setup
2
Software Interface পরিচয় (Project Tree, Editor)
3
Program Block, Symbol Table, Data Block পরিচয়
4
Communications Setup — PC থেকে PLC সংযোগ
5
প্রথম Program লেখা ও Download করা
6
Program Run, Stop ও Monitor করা
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 02 | Day 3

## Slide 17
STEP 7-Micro/WIN — Software Interface
Module 02 | Day 3
Main Window Components:
Menu Bar: File, Edit, View, PLC, Debug, Tools
Toolbar: Compile, Download, Upload, Run, Stop
Project Tree (বামে): Program Blocks, Symbol Table ইত্যাদি
LAD Editor (মাঝে): Ladder Diagram লেখার জায়গা
Instruction Tree (ডানে): সব Instructions এর তালিকা
Project Tree এর অংশ:
Program Block — MAIN, SBR, INT
Symbol Table — Variable এর নাম দেওয়া
Status Chart — Real-time monitoring
Data Block — Initial values
System Block — CPU Configuration
Cross Reference — কোন Variable কোথায় আছে
💡 View মেনু থেকে LAD, FBD বা STL editor select করা যায়।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 02 | Day 3

## Slide 18
PC থেকে PLC সংযোগ — Setup
Module 02 | Day 3
Hardware দরকার:
PC/PPI Cable (RS-232 to RS-485) অথবা
USB/PPI Adapter (আধুনিক PC তে)
Software Setup:
Tools → Set PG/PC Interface এ যান
PC/PPI cable (PPI) সিলেক্ট করুন
Properties: Baud Rate = 9600, Station = 0
PLC Address:
Default PLC address = 2
System Block এ পরিবর্তন করা যায়
Connection Test:
Communications → Double Click on PLC icon
PLC found হলে Green check দেখাবে
CPU Type ও Version দেখাবে
💡 USB/PPI Adapter ব্যবহারে Windows 10/11 এ driver manually install করতে হতে পারে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 02 | Day 3

## Slide 19
⚙ PRACTICAL
Practical: প্রথম PLC Program — Single Output ON
Module 02 | Day 3
🎯 Objective: Push Button চাপলে একটি Light জ্বলবে
1
STEP 7-Micro/WIN খুলুন → New Project তৈরি করুন
2
MAIN Block এ ক্লিক করুন
3
Network 1 এ Normally Open Contact রাখুন (I0.0)
4
Output Coil যোগ করুন (Q0.0)
5
F7 চাপুন বা Menu থেকে Compile করুন
6
PLC এর সাথে Cable সংযোগ করুন
7
Download করুন (PLC → RUN Mode এ দিন)
8
I0.0 তে 24V দিন — Q0.0 ON হওয়া দেখুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 02 | Day 3

## Slide 20
📋 Session Summary
Module 02 — Day 3: Software Overview
✅ Key Takeaways
▸ STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 ব্যবহার করব
▸ LAD Editor এ Ladder Diagram লেখা হয়
▸ PC/PPI বা USB/PPI Cable দিয়ে সংযোগ
▸ Compile → Download → RUN — তিনটি ধাপ
▸ প্রথম Program সফলভাবে Run করা হয়েছে!
⏭ Next Session
Day 4 (Module 03): • Bit Logic Instructions শুরু • Contacts ও Coils বিস্তারিত • Series ও Parallel Circuit
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 02 | Day 3