## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 03 — Bit Logic Instructions
Day 4 | Beginner Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 4 — Agenda
Module 03 | Day 4
1
Bit Logic কী? — Ladder এর ভিত্তি
2
Normally Open Contact —| |— (LD, A, O)
3
Normally Closed Contact —|/|— (LDN, AN, ON)
4
Output Coil —( )— এবং কীভাবে কাজ করে
5
Series Circuit (AND Logic)
6
Parallel Circuit (OR Logic)
7
Hands-on Lab: Motor Control Circuit
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 3
Bit Logic — Ladder এর ভিত্তি
Module 03 | Day 4
Ladder Diagram = Electric Circuit এর মতো দেখতে প্রোগ্রাম
দুটি Vertical Rail:
Left Rail = Power Rail (Live)
Right Rail = Neutral Rail
Network / Rung:
প্রতিটি Horizontal Line = একটি Network
Contact (Switch) + Coil (Load) দিয়ে তৈরি
Bit Logic মানে:
প্রতিটি Bit এর মান হয় 0 (OFF) নয়তো 1 (ON)
Contact গুলো Bit পড়ে
Coil গুলো Bit লেখে
Addressing:
I0.0 = Input Byte 0, Bit 0
Q0.1 = Output Byte 0, Bit 1
M5.3 = Memory Byte 5, Bit 3
💡 Ladder Diagram মূলত একজন Electrician এর জন্য পড়া সহজ করে তৈরি করা হয়েছিল।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 4
Normally Open & Normally Closed Contact
Module 03 | Day 4
Instruction
Symbol
STL
কাজ
Normally Open
—| |—
LD / A / O
Bit=1 হলে Current প্রবাহিত হয়
Normally Closed
—|/|—
LDN / AN / ON
Bit=0 হলে Current প্রবাহিত হয়
N.O. (Series)
—| |—
A
AND — আগের Contact এর পরে
N.C. (Series)
—|/|—
AN
AND NOT — আগেরটার পরে
N.O. (Parallel)
—| |—
O
OR — সমান্তরাল সংযোগ
N.C. (Parallel)
—|/|—
ON
OR NOT — সমান্তরাল
Output Coil
—( )—
=
Bit কে 1 করে (Power থাকলে)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 5
Series Circuit — AND Logic
Module 03 | Day 4
Circuit Structure:
দুটি Contact পাশাপাশি সংযুক্ত
উভয় Contact ON হলেই Output ON হবে
Ladder Diagram:
——| I0.0 |——| I0.1 |——( Q0.0 )——
Truth Table:
I0.0=0, I0.1=0 → Q0.0 = 0
I0.0=1, I0.1=0 → Q0.0 = 0
I0.0=0, I0.1=1 → Q0.0 = 0
I0.0=1, I0.1=1 → Q0.0 = 1 ✅
Real Example:
Safety Door Switch AND Start Button → Motor ON
💡 AND Logic মানে — সব শর্ত পূরণ হলেই Output চালু হবে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 6
Parallel Circuit — OR Logic
Module 03 | Day 4
Circuit Structure:
দুটি Contact উপরে-নিচে সংযুক্ত
যেকোনো একটি Contact ON হলেই Output ON হবে
Ladder Diagram:
——| I0.0 |——+——( Q0.0 )——
| I0.1 |
————————————+
Truth Table:
I0.0=0, I0.1=0 → Q0.0 = 0
I0.0=1, I0.1=0 → Q0.0 = 1 ✅
I0.0=0, I0.1=1 → Q0.0 = 1 ✅
I0.0=1, I0.1=1 → Q0.0 = 1 ✅
Real Example:
Push Button 1 OR Push Button 2 → Light ON
💡 OR Logic মানে — যেকোনো একটি শর্ত পূরণ হলেই Output চালু হবে।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 7
⚙ PRACTICAL
Practical Lab: Start-Stop Motor Control
Module 03 | Day 4
🎯 Objective: Start Button চাপলে Motor চলবে, Stop চাপলে বন্ধ হবে
1
Network 1: Start (I0.0) N.O. + Self-Hold (Q0.0) N.O. — Parallel
2
Network 1: Stop (I0.1) N.C. সিরিজে যোগ করুন
3
Network 1: Output Coil Q0.0 রাখুন
4
Compile ও Download করুন
5
I0.0 = 1 করুন → Q0.0 = 1 (Motor ON)
6
I0.0 = 0 করুন → Q0.0 = 1 (Self-Hold কাজ করছে!)
7
I0.1 = 0 করুন → Q0.0 = 0 (Motor STOP)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 8
📋 Session Summary
Module 03 — Day 4: Contacts & Coils
✅ Key Takeaways
▸ N.O. Contact — Bit=1 হলে Pass করে
▸ N.C. Contact — Bit=0 হলে Pass করে
▸ Series = AND Logic
▸ Parallel = OR Logic
▸ Self-Hold Circuit = Latching
⏭ Next Session
Day 5: • Transition Contacts (P, N) • Set & Reset Coil • SR ও RS Flip-Flop
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 4

## Slide 9
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 03 — Set/Reset, Transition & Flip-Flop
Day 5 | Beginner Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 10
Day 5 — Agenda
Module 03 | Day 5
1
Positive Transition Contact —|P|— (Rising Edge)
2
Negative Transition Contact —|N|— (Falling Edge)
3
NOT Instruction
4
Set Coil —(S)— ও Reset Coil —(R)—
5
Immediate Instructions (SI, RI, I, NI)
6
SR ও RS Flip-Flop
7
NOP Instruction
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 11
Transition Contacts — Edge Detection
Module 03 | Day 5
Instruction
Symbol
Trigger
ব্যবহার
Positive Transition
—|P|—
0→1 এর মুহূর্তে (Rising Edge)
Button Press এর মুহূর্তে একবার
Negative Transition
—|N|—
1→0 এর মুহূর্তে (Falling Edge)
Button Release এর মুহূর্তে একবার
NOT
—|NOT|—
Current Logic State উল্টায়
Logic Inversion
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 12
Set & Reset Coil — Latching
Module 03 | Day 5
Output Coil —( )— এর সমস্যা:
Rung এ Power না থাকলে Output OFF হয়ে যায়
Self-Hold circuit লাগে
Set Coil —(S)—:
একবার ON হলে Power সরিয়ে নিলেও ON থাকে
STL: S Qx.x, N (N = কতটি Bit Set হবে)
Reset Coil —(R)—:
ON থাকা Output কে OFF করে
STL: R Qx.x, N
Example:
Network 1: Start (I0.0) → S Q0.0, 1
Network 2: Stop (I0.1) → R Q0.0, 1
এটাই Latching বা Sealing Circuit
💡 Set/Reset Coil ব্যবহার করলে আর Self-Hold Circuit লাগে না — code অনেক পরিষ্কার হয়!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 13
SR vs RS Flip-Flop
Module 03 | Day 5
SR (Set Dominant)
S1 input = Set করে
R input = Reset করে
S1=1, R=1 হলে → Output = 1 (SET জেতে)
Power failure এর পরও অবস্থা মনে রাখে না
Safety System এ ব্যবহার উপযোগী
যেখানে SET Priority দরকার
RS (Reset Dominant)
S input = Set করে
R1 input = Reset করে
S=1, R1=1 হলে → Output = 0 (RESET জেতে)
Emergency Stop system এ ব্যবহার হয়
Safety Critical ক্ষেত্রে উপযোগী
যেখানে RESET Priority দরকার
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 14
Immediate Instructions — দ্রুত I/O
Module 03 | Day 5
সাধারণ I/O এর সমস্যা:
Normal Instruction Scan Cycle শেষে Output Update করে
Time-critical application এ এটি সমস্যা হতে পারে
Immediate Instructions:
Scan Cycle wait না করে সাথে সাথে কাজ করে
Immediate Input —|I|—:
Physical Input এর actual অবস্থা সরাসরি পড়ে
Immediate Output —(I)—:
সাথে সাথে Physical Output আপডেট করে
Set Immediate —(SI)— / Reset Immediate —(RI)—:
Immediate Set ও Reset
কখন ব্যবহার করবেন:
High-speed machine, Safety circuit
💡 Immediate Instructions ব্যবহারে Scan Cycle এর বাইরেও I/O control সম্ভব।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 15
📋 Session Summary
Module 03 — Day 5: Advanced Bit Logic
✅ Key Takeaways
▸ —|P|— Rising Edge: 0→1 এ একবার fire হয়
▸ —|N|— Falling Edge: 1→0 এ একবার fire হয়
▸ Set: একবার ON — সবসময় ON থাকে
▸ Reset: Set করা Output কে OFF করে
▸ SR = Set Dominant, RS = Reset Dominant
⏭ Next Session
Day 6: • Bit Logic Practical Projects • Start-Stop + Self-Hold Review • Forward-Reverse Motor Control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 5

## Slide 16
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 03 — Bit Logic: Practical Session
Day 6 | Lab Day | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 17
Day 6 — Practical Agenda
Module 03 | Day 6
1
Review: সব Bit Logic Instructions এর Summary
2
Project 1: Start-Stop Motor (Coil Method)
3
Project 2: Start-Stop Motor (Set/Reset Method)
4
Project 3: Forward-Reverse Motor Control
5
Troubleshooting Tips
6
Module 03 Quiz
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 6

## Slide 18
Module 03 — সমস্ত Bit Logic Instructions Summary
Module 03 | Day 6
Instruction
Symbol
কাজ
Normally Open
—| |—
Bit=1 হলে Pass
Normally Closed
—|/|—
Bit=0 হলে Pass
Positive Transition
—|P|—
0→1 Rising Edge
Negative Transition
—|N|—
1→0 Falling Edge
NOT
—|NOT|—
Logic Invert
Output Coil
—( )—
Bit লেখে (Power থাকলে 1)
Set Coil
—(S)—
Latch ON
Reset Coil
—(R)—
Latch OFF
Imm. Input
—|I|—
Scan wait না করে Input পড়ে
Imm. Output
—(I)—
Scan wait না করে Output লেখে
SR Flip-Flop
SR
Set Dominant Latch
RS Flip-Flop
RS
Reset Dominant Latch
NOP
NOP
কিছু করে না (Placeholder)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 6

## Slide 19
⚙ PRACTICAL
Project: Forward-Reverse Motor Control
Module 03 | Day 6
🎯 Objective: Forward ও Reverse Button দিয়ে Motor এর দিক নিয়ন্ত্রণ
1
I/O Assignment: I0.0=FWD Button, I0.1=REV Button, I0.2=STOP
2
Q0.0=Forward Contactor, Q0.1=Reverse Contactor
3
Network 1: FWD (I0.0) + ~REV Running (Q0.1 N.C.) + STOP (I0.2 N.C.) → S Q0.0
4
Network 2: REV (I0.1) + ~FWD Running (Q0.0 N.C.) + STOP (I0.2 N.C.) → S Q0.1
5
Network 3: STOP (I0.2) → R Q0.0, 1 এবং R Q0.1, 1
6
Interlock গুরুত্বপূর্ণ: Q0.0 ও Q0.1 একসাথে ON হওয়া উচিত নয়!
7
Compile, Download, Test করুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 6

## Slide 20
📋 Session Summary
Module 03 — Bit Logic: Complete
✅ Key Takeaways
▸ ১৩টি Bit Logic Instruction সম্পন্ন
▸ Series (AND) ও Parallel (OR) Circuit তৈরি করতে পারি
▸ Self-Hold ও Set/Reset দুই পদ্ধতি জানা হয়েছে
▸ Edge Detection (P, N) ও Immediate I/O জানা হয়েছে
▸ Forward-Reverse Motor Control তৈরি করা হয়েছে
⏭ Next Session
Day 7 (Module 04): • Timer Instructions শুরু • TON, TONR, TOF বিস্তারিত • Automatic ON/OFF Circuit
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 03 | Day 6